## Slide 1
FusionCompute
6.5
V4.0
张武/zWX642525
2019.05.28
新开发

## Slide 2: FusionCompute网络虚拟化

## Slide 3
本章主要介绍华为FusionCompute网络虚拟化技术原理及相关特性。通过本章学习，您将深刻了解网络虚拟化实现的原理，了解FusionCompute分布式交换机的网络解决方案架构及其功能特性。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述DVS、EVS的实现原理及特点
  描述端口组与虚拟端口之间的关系
  描述虚拟机之间的网络流量走向

## Slide 5
网络虚拟化相关概念及技术
网络虚拟化功能特性

## Slide 6: 计算虚拟化驱动网络虚拟化的发展
VM
VM
VM
VM
VM
VM
计算虚拟化驱动网络虚拟化的发展。传统数据中心，一台服务器运行一个操作系统，通过物理网线与交换机相连，由交换机实现不同的主机的交换、流量控制、安全控制等功能。在计算虚拟化后，一台服务器虚拟化成多台的虚拟的主机，每个虚拟主机有自己的CPU、内存和网卡。同一服务器上的不同主机之间既需要维持原有的通信，同时由于共享物理设备，引出了新的安全隔离、以及对流控的更高的需求，对虚拟交换技术的诉求由此产生。
为统一和简化对各台主机的虚拟交换机的配置管理，业界引入分布式虚拟交换机。分布式虚拟交换机一方面可以对多台服务器的虚拟交换机统一配置、管理和监控，另一方面也可以保证虚拟机在服务器之间迁移时网络配置的一致性。

## Slide 7: Linux Bridge介绍
Linux Bridge（网桥）是工作于二层的虚拟网络设备，功能类似于物理的交换机。
Bridge可以绑定其他Linux网络设备作为从设备，并将这些设备虚拟化为端口，当一个从设备被绑定到Bridge上时，就相当于真实网络中的交换机端口插入了一个连接有终端的网线。
Hardware Switch
Linux
eth0
br0
tap0
tap1
VM0
VM1
Notes: Bridge设备br0绑定了实际设备eth0与虚拟设备tap0/tap1,此时，对于Hypervisor的网络协议栈上层来说，只看得到br0，并不会关心网桥的细节。当这些从设备接收到数据包时，会将其提交给br0决定数据包的去向，br0会根据MAC地址与端口的映射关系进行转发。

## Slide 8: OVS概述
Open vSwitch（OVS）是一款基于软件实现的开源虚拟以太网交换机。
OVS能够支持多种标准的管理接口和协议，还可以支持跨多个物理服务器的分布式环境。
OVS提供了对OpenFlow协议的支持，并且能够与众多开源的虚拟化平台相整合。
主要有两个作用：传递虚拟机VM之间的流量，以及实现VM和外界网络的通信。
Open vSwitch
VM
VM
VM
Security: VLAN,
Isolation,traffic,
filtering
Monitoring:
Netflow,sFlow,SPAN,RSPAN
QoS:traffic queuing and traffic shaping
Automated Control: OpenFlow,OVSDB mgmt.,protocol
Open vSwitch
VM
VM
VM
Open vSwitch
VM
VM
VM
Controller
OpenFlow
OpenFlow
Hardware Switch
Alice
Peter
OpenFlow
Notes: Open vSwitch（OVS）就是一款基于软件实现的开源虚拟交换机。它遵循Apache 2.0许可证。能够支持多种标准的管理接口和协议［例如NetFlow、sFlow、SPAN、RSPAN（Remote Switched Port Analyzer，远程交换端口分析器）、CLI（Command Line Interface，命令行接口）、LACP、802.1ag等］，还可以支持跨多个物理服务器的分布式环境（类似于VMware的vSwitch或Cisco的Nexus 1000V）。OVS提供了对OpenFlow协议的支持，并且能够与众多开源的虚拟化平台相整合。
OpenFlow 是 Software Definded Network 的一种，由斯坦福大学的 Nick McKeown 教授在 2008 年 4 月 ACM Communications Review 上发表的一篇论文 OpenFlow: enabling innovation in campus networks 里首先提出来的。它最初的出发点是用于网络研究人员实验其创新网络架构、协议，考虑到实际的网络创新思想需要在实际网络上才能更好地验证，而研究人员又无法修改在网的网络设备，故而提出了 OpenFlow 的控制转发分离架构，将控制逻辑从网络设备盒子中引出来，研究者可以通过一组定义明确的接口对网络设备进行任意的编程从而实现新型的网络协议、拓扑架构而无需改动网络设备本身。
OpenFlow交换机将原来完全由交换机/路由器控制的报文转发过程转化为由OpenFlow交换机（OpenFlow Switch）和控制服务器（Controller）来共同完成，从而实现了数据转发和路由控制的分离。控制器可以通过事先规定好的接口操作来控制OpenFlow交换机中的流表，从而达到控制数据转发的目的。
OpenFlow网络由OpenFlow交换机、FlowVisor和Controller三部分组成。OpenFlow交换机进行数据层的转发；FlowVisor对网络进行虚拟化；Controller对网络进行集中控制，实现控制层的功能。
OpenFlow交换机由流表、安全通道和OpenFlow协议三部分组成。

## Slide 9: DVS概述
分布式交换机的功能类似于普通的物理交换机，每台主机都连接到分布式交换机中。分布式交换机的一端是与虚拟机相连的虚拟端口，另一端是与虚拟机所在主机上的物理以太网适配器相连的上行链路。通过它可以连接主机和虚拟机，实现系统网络互通。另外，分布式交换机在所有关联主机之间作为单个虚拟交换机使用。此功能可使虚拟机在跨主机进行迁移时确保其网络配置保持一致。
Host1
Host2
DVS2
DVS1
VM1
VM2
VM3
VM4
Hardware Switch

## Slide 10: EVS概述
在Host上运行用户态EVS，借助于DPDK的网卡管理API和大页内存，来提升物理网卡收发包性能和处理能力。
基于vhost-user技术，vhost在用户态直接和EVS交互，通过地址偏移获取DPDK大页地址，性能提升30%-40%。
利用批处理和轮询机制提升报文处理能力。
后续会通过ivshm技术以共享内存与VM通信，进一步提升性能。
Kernel
VM2
VM1
ivshm
APP
Host
硬件网卡
EVS
pPort0
User space
Kernel
Intel 82599
User space
vPort2
DPDK (网卡管理、内存管理）
sockets
VirtIO-net
APP
Intel i350
Mellanox
vPort3
vxlan port
hnic0
Neutron
vSwitch Controller
SDN controller
大页
Vring
DPDK 网卡驱动/内存管理
API
Vhost-US
Notes: Elastic Virtual Switch（EVS）是基于OVS转发技术，提升了其IO性能的一种弹性化虚拟交换。
仍然符合openflow协议标准。
其中IO性能提升使用了Intel DPDK技术，通过用户态进程接管网卡数据收发，采用“IO独占核”技术，即每个端口分配一个核专门用于数据收发，这种轮询式的处理方式比中断式的处理更高效，因而IO性能方面有显著提升。
EVS关键技术：
  物理网卡访问：DPDK高速数据通道
  报文处理：使用大页内存
  交换业务处理
    轮询转发，减少调度开销
    多核（线程）并行处理
    Openflow流表转发优化
  前后端：vhost-user技术

## Slide 11: 华为分布式交换方案
DVSM
Virtual Switch Agent
OVS API
OVS API
OVS
Security
Switch
VLAN
Bonding
LACP
SHAPING
OVS
Security
Switch
VLAN
Bonding
LACP
SHAPING
方案特点：
集中的管理：统一Portal和集中的管理，简化用户的管理和配置；
开源Open vSwitch：集成开源Open vSwitch，充分利用和集成了开源社区虚拟交换的能力；
提供丰富的虚拟交换的二层特性，包括交换、QoS、安全隔离等。
Notes: 华为的分布式虚拟交换支持基于开源Open vSwitch的纯软件的虚拟交换的功能，同时提供支持完整虚拟交换卸载的智能网卡的虚拟交换。
开源Open vSwitch与智能网卡的虚拟交换提供的功能完全一致，虚拟交换管理通过不同的插件管理Open vSwitch和智能网卡。

## Slide 12: FusionCompute分布式交换机
FusionCompute具备支持分布式虚拟交换，可以向虚拟机提供独立的网络平面。像物理交换机一样，不同的网络平面间通过VLAN进行隔离。
物理网卡
物理网卡
服务器
服务器
分布式虚拟交换机
端口组
vlan200
端口组
vlan200
端口组
vlan100
端口组
vlan100
端口组
vlan200
上行链路
上行链路
端口组
vlan300
管理接口
管理接口
虚拟交换端口
虚拟交换端口
Notes: 通过分布在各物理服务器的虚拟交换机，提供虚拟机的二层通信、隔离、QoS的能力。
分布式交换机模型基本特征：
  虚拟化管理员可以配置多个分布式交换机，每个分布式交换机可以覆盖集群中的多个CNA节点；
  每个分布式交换机具有多个分布式的虚拟端口VSP，每个VSP具有各自的属性(速率)，为了管理方便采用Port Group组管理相同属性的一组端口，相同端口组的VLAN相同；
  虚拟化管理员或业务系统（例如VDI/IDC）,可选择管理/存储/业务使用的不同物理接口；每个分布式交换机可以配置一个UpLink端口或者一个Uplink端口聚合组，用于VM对外的通信。Uplink端口聚合组可以包含多个物理端口，端口聚合组可以配置负载均衡策略；
  每个VM可以具有多个vNIC接口，vNIC可以和交换机的VSP一一对接；
  虚拟化管理员或业务系统可根据业务需求，选择在一个集群中允许进行2层迁移的服务器 创建虚拟二层网络，设置该网络使用的VLAN信息；
华为分布式交换机相关概念：上行链路、端口组、VLAN池

## Slide 13: 虚拟交换模型
eth0
eth1
Mgnt
eth2
eth3
ISCSI
System
Interface
System
Interface
Uplink Port Aggr
Uplink Port Aggr
eth0
eth1
eth2
eth3
Uplink Port Aggr
Uplink Port Aggr
Virtual Switch
IP-MAC
Priority
QoS
VSP
VSP
VSP
PortGroup
PortGroup
VM
VM
VM
vNIC
vNIC
vNIC
DVSM
Notes: 虚拟化管理员可通过定义端口组 属性（安全/QoS）简化对虚拟机端口属性的设置；设置端口组属性，不影响虚拟机正常工作；
端口组：端口组是网络属性相同的一组端口的属性集合。管理员可以通过配置端口组属性（带宽QOS、2层安全属性、VLAN等）简化对虚拟机端口属性的设置。设置端口组属性，不影响虚拟机正常工作；
上行链路：分布式交换机关联的服务器物理网口；管理员可以查询上行链路的名称、速率、模式、状态等信息；
上行链路聚合：分布式交换机关联的服务器绑定网口，绑定网口可以包含多个物理网口，这些物理网口可以配置主备或负载均衡策略。

## Slide 14: FusionCompute中的虚拟机通信
CNA01
CNA02
VM1
APP
VM2
APP
VM6
APP
VM3
APP
VM7
APP
VM4
APP
DVS1
上行链路
上行链路
Vlan 1
Vlan 2
VM5
APP
DVS2

## Slide 15: 知识小考
OVS/DVS/EVS三者的区别是什么？

## Slide 16
本节介绍了网络虚拟化的实现原理，从Bridge到OVS，再发展到DVS和EVS。同时介绍了华为FusionCompute分布式交换机的实现原理和其中的相关概念以及FusionCompute中虚拟机之间通信的流量走向。

## Slide 17
网络虚拟化相关概念及技术
网络虚拟化功能特性

## Slide 18: 华为虚拟交换模式
华为虚拟交换机提供三种虚拟交换模式：普通模式，SR-IOV直通模式，用户态交换模式。
eth/bond
br-eth1/br-bond
br1
tap0
VM
eth0
普通交换
SR-IOV
物理
硬件
智能
网卡
VF
VF
PF
VMM
PCI管理
VM
Guest Driver
用户态交换
VM2
VM1
ivshm
APP
Host
硬件网卡
EVS
pPort0
User space
Kernel
Intel 82599
User space
vPort2
DPDK (网卡管理、内存管理）
sockets
VirtIO-net
APP
Intel i350
Mellanox
vPort3
vxlan port
hnic0
大页内存
Vring
DPDK 网卡驱动/内存管理
API
Vhost-US
Notes: 普通交换：普通模式下，虚拟机有前后端两个虚拟网卡设备，其中，前端网卡连接在虚拟交换机的虚端口上。虚拟机网络数据包通过环形缓冲区和事件通道在前后端网卡之间传输，并最终通过后端网卡连接的虚拟交换机实现转发。
SR-IOV：SR-IOV（Single Root I/O Virtualization）技术是Intel在2007年提出的网络I/O虚拟化技术，目前已是PCI-SIG的规范。简单说来，支持SR-IOV的物理网卡可以虚拟出多个网卡以供虚拟机使用，对于虚拟机来说就像是有一块单独的物理网卡一样，相比软件虚拟化提升了网络I/O的性能，相对于硬件直通(PCI Passthrough)又减少了硬件网卡数量上的需求。
用户态交换：通过使用DPDK（Data Plane Development Kit，数据平面开发套件，DPDK是一系列库和驱动的集合）技术，用来在x86平台进行快速的数据包处理。它通过环境抽象层旁路内核协议栈、轮询模式的报文无中断收发、优化内存/缓冲区/队列管理、基于网卡多队列和流识别的负载均衡等多项技术，实现了在x86处理器架构下的高性能报文转发能力，提高虚拟机网络性能。
用户态交换模式支持的网卡型号为Intel 82599ES、Intel XL710和Mellanox MT27712A0。

## Slide 19: 网络安全策略 - 二层网络安全策略
二层网络安全策略主要包括：防止用户虚拟机IP和MAC地址仿冒，防止用户虚拟机DHCP Server仿冒。
vSwitch (EVS)
Physical NIC eSwitch (iNIC)
VSP
VSP
VSP
VM
vNIC
VM
vNIC
VM
vNIC
PortGroup
PortGroup
二层网络安全策略：
IP和MAC绑定
DHCP服务隔离
Notes: 防止IP地址和MAC仿冒（IP和MAC绑定）：防止虚拟机用户通过修改虚拟网卡的IP、MAC地址发起IP、MAC仿冒攻击，增强用户虚拟机的网络安全。通过生成IP-MAC的绑定关系，基于IP源侧防护(IP Source Guard)与动态ARP检测（DAI）对非绑定关系的报文进行过滤。
防止DHCP Server仿冒(DHCP Server隔离)：禁止用户虚拟机启动DHCP Server服务，防止用户无意识或恶意启动DHCP Server服务，影响正常的虚拟机IP地址分配过程。

## Slide 20: 网络安全策略 - 广播报文抑制
在服务器整合、桌面云等企业应用场景，如果发生网络攻击或病毒发作等引起的广播报文攻击，可能造成网络通信异常，此时可以开启虚拟交换机的广播报文抑制功能。
虚拟交换机提供虚拟机虚端口发送方向的广播报文抑制开关，以及抑制阈值设置功能。可以通过开启虚拟机网卡所在端口组的广播包抑制开关设置阈值，减少过量广播报文对二层网络带宽的消耗。
管理员可以通过系统Portal，基于虚拟交换机端口组对象，配置报文抑制开关和报文抑制带宽阈值。

## Slide 21: 网络安全策略 - 安全组
Security Group C
用户根据虚拟机安全需求创建安全组，每个安全组可以设定一组访问规则。当虚拟机加入安全组后，即受到该访问规则组的保护。用户通过在创建虚拟机时选定要加入的安全组来对自身的虚拟机进行安全隔离和访问控制。
Host 1
Host 2
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Security Group B
Security Group A
Default SG
Data Center
Notes: 位于同一个安全组的所有虚拟机网卡都将使用该安全组规则进行网络通信。虚拟机一块网卡只能加入一个安全组中。

## Slide 22: Trunk口
Trunk口介绍
虚拟机网卡通过虚端口接入虚拟交换机进行网络数据包的收发。
虚拟交换机虚端口支持配置为Trunk类型，并允许设置Trunk的VLAN ID范围，之后虚端口便具备了同时收发携带不同VLAN标签的网络数据包的功能，从而满足了虚拟网卡支持Trunk类型端口的需求。
接收方向
发送方向
VLAN 10
VLAN 20
不带VLAN
PVID 10
允许通过VLAN 10、20
Notes: 普通类型的虚端口只能属于一个VLAN，中继类型的虚端口可以允许多个VLAN接收和发送报文。普通虚拟机选择普通类型的端口，虚拟机的网卡启用VLAN设备的情况下选择中继类型的端口，否则虚拟机的网络可能不通。
端口组配置为中继的方式后，可以在linux虚拟机内创建多个VLAN设备，这些VLAN设备通过1个虚拟网卡即可以收发携带不同VLAN标签的网络数据包。使虚拟机不用创建多个虚拟网卡，即可收发携带不同VLAN标签的网络数据包。

## Slide 23: 网络QoS
QoS
网络QoS策略提供带宽配置控制能力，包含如下方面：
基于端口组成员接口发送方向与接收方向的带宽控制。
基于端口组的每个成员接口提供流量整形、带宽优先级的控制能力。

## Slide 24: 网口绑定
聚合网口
物理网口2
物理网口1
主机网口绑定
管理员可以通过FusionCompute绑定CNA主机的网口，以提高网络的可靠性。
针对普通网卡和DPDK驱动的物理网卡均可以设置端口绑定。
Notes: 对于普通网卡，绑定模式可以选择以下几种：
  主备
  轮询
  基于源目的IP和端口负荷分担
  基于源目的MAC的负荷分担
  基于源目的MAC的LACP
  基于源目的IP的LACP
对于支持DPDK驱动的物理网卡，绑定模式可以选择以下几种：
  DPDK驱动的主备模式
  DPDK驱动的基于源目的MAC的LACP模式
  DPDK驱动的基于源目的IP和端口的LACP模式

## Slide 25: 知识小考
若两台虚拟机之间网络不通，可能的原因有哪些？
普通和中继类型的端口组有什么区别？

## Slide 26
本节介绍了FusionCompute网络虚拟化中的相关特性，包括三种分布式交换机模式、二层网络安全测量、广播报文抑制技术、安全组技术、网口绑定、网络QoS等相关特性。

## Slide 27
在FusionCompute分布式交换机里，虚拟机与外部网络通信依靠的是什么端口？（ ）
  Mgnt
  存储接口
  上行链路
  端口组
FusionCompute分布式交换机支持哪几种类型？（ ）
  普通模式
  SR-IOV直通模式
  用户态交换模式
  标准模式
Notes: 参考答案
  C
  ABC

## Slide 28
本章详细介绍了FusionCompute中网络虚拟化的实现原理，并介绍了华为FusionCompute在网络虚拟化中的高级功能特性。主要知识点有：
  网络虚拟化产生的背景
  DVS与EVS实现原理
  华为分布式交换机相关概念及网络走向
  FusionCompute网络高级功能。