## Slide 1
FusionCompute
6.5
V4.0
张武/zWX642525
2019.06.03
新开发

## Slide 2: FusionCompute日常维护与故障处理

## Slide 3
FusionCompute是华为云计算解决方案的基石，了解和掌握FusionCompute的日常维护和故障处理方法，可以更好的部署和维护企业云计算环境。通过本章学习，您将能够掌握FusionCompute系统的日常运维能力。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
描述日常维护操作
区分FusionCompute告警
分析常见故障处理步骤
描述FusionCompute常见故障处理方法

## Slide 5
维护管理
  日常监控
  配置管理
  用户管理
  FusionCompute备份与恢复
故障管理

## Slide 6: 日常维护操作
为了保证系统长期正常、稳定的运行，维护工程师需要定期对系统进行检查，并根据检查出的异常结果排除故障。
维护项目 | 检查项 | 正常状态 | 维护周期
查看系统告警 | FusionCompute上的告警 | 无新增告警 | 每天
检查FusionCompute健康状态 | 健康检查报告 | 无“不合格”检查项 | 每天
检查设备运行状态 | 服务器、交换机和存储设备的指示灯状态 | 指示灯显示正常 | 每天
检查设备运行环境 | 温湿度 | 符合运行环境对温度和湿度的要求。 | 每周
 | 空气质量 | 符合运行环境对空气质量的要求 | 每周
 | 防尘情况 | 无明显尘土附着 | 每周
查看预警整改公告 | “http://support.huawei.com/enterprise”，选择“公告 > 产品公告 > 预警公告 > IT > 云计算数据中心 > FusionSphere > FusionSphere”，查看预警整改公告。 | 满足预警通知的要求 | 每月

## Slide 7: 查看告警
告警级别 | 图标 | 说明
紧急 |  | 已经影响业务、需要立即采取纠正措施的告警为紧急告警。
重要 |  | 已经影响业务，如果不及时处理会产生较为严重后果的告警为重要告警。
次要 |  | 目前对业务没有影响，但需要采取纠正措施，以防止更为严重的故障的发生，这种情况下的告警为次要告警。
提示 |  | 检测到潜在的或即将发生的影响业务的故障，但是目前对业务还没有影响，这种情况下的告警为提示告警。
Notes: FusionCompute告警分为4个等级：紧急、重要、次要、提示。在有告警时，先处理高级别告警，再处理低级别告警。

## Slide 8: 实时监控
管理员可以查看集群、主机以及虚拟机的监控信息，以便于了解集群在指定时间段内的运行状态
Notes: FusionCompute可以针对集群、主机、数据存储和虚拟机监控资源占用信息。呈现方式可以是单对象多指标或者是单指标多对象，从多个角度显示资源占用曲线。

## Slide 9
维护管理
  日常监控
  配置管理
  用户管理
  FusionCompute备份与恢复
故障管理

## Slide 10: 系统配置 (1)
管理员可以根据业务需求对FusionCompute系统配置参数作出调整。
  配置域认证信息
  更新License
  修改系统Logo
  配置登录超时时间
  配置资源调度周期
  配置SNMP管理站
  VRM单节点扩展为主备部署
  ······

## Slide 11: 系统配置 (2)
Notes: 在FusionCompute系统管理中，可以查看任务与日志，可以修改系统权限、系统配置、业务配置、第三方对接和网络变更。

## Slide 12: 任务管理
管理员可以通过FusionCompute查看操作任务的进度

## Slide 13
维护管理
  日常监控
  配置管理
  用户管理
  FusionCompute备份与恢复
故障管理

## Slide 14: FusionCompute账户
登录模式 | 默认账户/密码 | 账户权限
普通模式 | admin/IaaS@PORTAL-CLOUD8! | 具有系统管理员权限
三员分立模式 | 系统管理员： sysadmin/Sysadmin# 安全管理员： secadmin/Secadmin# 安全审计员： secauditor/Secauditor# | 系统管理员：仅具有系统业务操作维护权限，以及创建、删除用户的权限 安全管理员：仅具有用户、角色的权限管理权，但不能创建用户。 安全审计员:仅有日志查看和日志导出权限，用于对其他用户的操作进行审查。
FusionCompute账户分为：本地用户、域用户、接口对接用户。本地用户用于登录、管理系统；在配置域后可用域用户登录系统；接口对接用户用于其他用户对接。
FusionCompute登录账户如下表：
Notes: 在安装FusionCompute时制定登录模式。一旦确定，无法修改。

## Slide 15
维护管理
  日常监控
  配置管理
  用户管理
  FusionCompute备份与恢复
故障管理

## Slide 16: 备份与恢复策略
维护工程师在对系统进行重大操作(如升级、重大数据调整等)前，为了保证FusionCompute在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低，需要提前对VRM节点的数据进行备份。FusionCompute同时支持对关键数据进行自动备份和手工备份。
在对系统部件进行重大操作(如升级、重大数据调整等)后，系统有可能出现异常或未达到预期结果。此时，需要对其进行回退，回退过程中需要进行数据恢复操作。
Notes: 系统默认在每日凌晨02:00自动进行备份。
系统默认每小时第30分钟备份管理数据 (不包括监控数据)到VRM节点的/var/backup/manual/目录。若没有可使用的第三方备份服务器，也可以选择配置一个主机，系统每小时自动将此管理数据拷贝到主机的“/opt/backupdb”目录下。主机上最多只保留一天的数据。
系统默认在每月1日取最新的自动备份文件进行月备份，最多保存2份备份文件，即本月1日的自动备份文件和上月1日的自动备份文件。
本地自动备份和手工备份文件未超过最多保留份数时，新备份文件不覆盖旧备份文件；超过最多保留份数时，系统会自动清理创建时间最早的备份文件。
若存在可使用的第三方备份服务器，则开启第三方备份后，在完成本地自动与手工备份后FusionCompute会自动将备份文件上传到第三方服务器。
当第三方备份服务器上的备份文件未超过最多保留份数时，新备份文件不覆盖旧备份文件；超过最多保留份数时，系统会自动清理创建时间最早的备份文件。

## Slide 17
本节介绍了FusionCompute系统的日常管理内容，包括监控管理、配置管理、用户管理和管理数据备份等内容。

## Slide 18
维护管理
故障处理
  主机和集群故障处理
  存储故障处理
  网络故障处理
  虚拟机和模板故障处理

## Slide 19: 主机和集群创建流程
FusionCompute主机和集群的故障处理，可以参考该流程顺序进行检查。
主机和集群的故障可能会涉及到如下关键故障点：
  站点故障
  集群故障
  主机故障
  系统接口故障
创建集群
向集群添加主机
设置主机时钟同步
添加主机存储接口
修改主机存储多路径
存储设备
厂商
其他
否
华为
存储类型
为SAN？
是

## Slide 20: 主机和集群故障点
集群故障
不能创建、修改、移除集群
集群配置故障
主机故障
不能添加、修改、移除主机
系统接口故障
网口绑定异常
主机配置故障
业务管理接口异常
存储接口异常
站点故障
不能使用FusionCompute
不能配置级联
Notes: 此处仅列出故障举例。

## Slide 21: 站点、集群故障点分析
可能的故障原因
VRM节点异常
排除故障
排除网络故障
排除VRM节点故障
站点配置异常
网络异常
修复集群配置
不能使用FusionCompute
故障点
集群配置异常
修复站点配置
不能配置级联
不能创建、修改、移除集群
集群配置故障
FusionCompute使用VRM节点对资源统一调度管理，站点、集群故障和VRM节点强相关。

## Slide 22: 站点、集群故障案例 - VRM虚拟机无法启动
收集信息
FusionCompute服务异常，无法启动VRM虚拟机
定位故障
排除故障
使用“PuTTY”，登录VRM节点所在主机
检查确认
业务正常
告警消失
可能在FusionCompute中对VRM虚拟机执行过关机操作
可能在VRM虚拟机上执行过关机命令
可能VRM操作系统异常而引发VRM自动关机
切换至“root”用户: su - root
查找VRM虚拟机id
启动虚拟机: virsh start 虚拟机ID

## Slide 23: 主机故障点分析
故障点
不能添加、修改、移除主机
可能的故障原因
代理服务异常
排除故障
排除网络故障
修复代理服务
系统异常
网络异常
重装系统
主机配置故障
主机上的计算资源经过虚拟化后，形成计算资源池，并分配给虚拟机使用。如果主机出现故障，将影响上层的虚拟机和业务。

## Slide 24: 主机故障案例 - 添加主机失败
收集信息
在FusionCompute界面上添加主机失败
定位故障
排除故障
业务正常
告警消失
VRM与CNA节点网络链路不通
添加主机失败后，主机上可能残留网络配置数据，导致再次添加主机失败
检查VRM与故障CNA节点网络连接
检查确认
删除故障CNA节点残留网络数据

## Slide 25: 系统接口管理
FusionCompute管理如下几类系统接口：
  绑定网口
    绑定主机的网口，以提高网络的可靠性。
  存储接口
    在主机中添加存储接口，实现主机与存储设备对接。
    添加多个存储接口，可以实现存储的多路径传输。
  业务管理接口
    承载一些特殊业务流量的系统接口，这些特殊业务包括热迁移虚拟机、虚拟机主机容灾、虚拟化SAN存储心跳检测等。

## Slide 26: 系统接口故障点分析
故障点
网口绑定异常
可能的故障原因
主机异常
排除故障
排除网络故障
修复主机
VRM异常
网络异常
修复VRM
业务管理接口异常
存储接口异常
系统接口涉及到底层网络硬件，主机和VRM节点，排除故障时可自顶向下快速定位故障层次，然后再自底向上逐步排除故障点。

## Slide 27: 系统接口故障案例 - 删除存储接口路由导致异常
收集信息
删除存储接口路由后，提示存储链路中断，关联虚拟机不能使用
定位故障
排除故障
业务正常
告警消失
主机与存储设备通过三层网络连接，主机的存储接口和存储设备的存储IP地址不在同一网段，需要设置静态路由，使存储平面能够互通
登录主机
检查确认
为主机存储接口配置静态路由

## Slide 28
维护管理
故障处理
  主机和集群故障处理
  存储故障处理
  网络故障处理
  虚拟机和模板故障处理

## Slide 29: 存储资源池配置流程
FusionCompute存储池的故障处理，可以参考该流程顺序进行检查。
存储池可能会涉及到如下关键故障点：
  存储资源故障
  存储设备故障
  数据存储故障
  虚拟磁盘故障
添加站点的存储资源
判断存储设备类型
Advanced SAN
FusionStorage
向主机关联存储资源
扫描存储设备
添加数据存储
创建磁盘
NAS
FC/IP SAN
本地存储
Notes: 如果使用IP SAN，需提前在相应主机上添加存储接口，再执行该部分存储资源创建流程。
FusionCompute存储资源创建流程：
  本地存储、裸设备映射存储：
    扫描存储设备
    添加数据存储
    创建磁盘
  IP SAN、FC SAN、Advanced SAN、NAS、FusionStorage：
    向站点添加存储资源
    添加数据存储
    创建磁盘主机配置完成后，还需要执行配置主机存储和配置主机网络的相关操作，才满足在主机上创建虚拟机的条件。

## Slide 30: 存储资源池故障点
存储设备
故障
扫描不到存储设备
数据存储
故障
虚拟磁盘
故障
创建、绑定、解绑定、删除虚拟磁盘异常
调整容量异常
快照异常
存储资源
故障
不能添加、修改、删除存储资源
数据存储异常
添加、修改、移除数据存储异常
不能关联存储资源
关联、解关联主机异常
迁移异常
Notes: FusionCompute存储资源常见的故障点主要包括存储资源、存储设备、数据存储和虚拟机磁盘故障，后面会逐一介绍故障处理方法。
其中存储资源和存储设备都和物理存储设备及主机配置有关系，排错思路和方法类似，本章节放到一起介绍故障排除方法。

## Slide 31: 存储资源、存储设备故障点分析
可能的故障原因
对端存储设备异常
排除故障
排除存储网络链路故障
排除对端存储设备故障
主机存储接口异常
存储网络链路异常
修复主机存储接口配置
不能添加、修改、删除存储资源
故障点
不能关联存储资源
扫描不到存储设备
FusionCompute存储资源、存储设备故障涉及到对端存储设备配置，存储链路，存储接口等，需要逐步排错。
Notes: 专用的存储设备与主机之间应通过网线或光纤连通。
存储接口是指主机与存储设备连接所用的端口。可以将主机上的一个物理网卡，或者多个物理网卡的绑定设置为存储接口。
使用iSCSI存储
  iSCSI使用TCP/IP协议，以普通网线建立主机与存储设备的连接。
  为使主机能够正常访问iSCSI存储设备，需要通过主机与存储设备连接后生成的WWN值配置iSCSI启动器。
使用光纤通道存储
  存储设备通过光纤与主机的FC HBA卡连接，提供高速的数据传输。
  为使主机能够正常访问使用光纤通道的存储设备，需要通过主机FC HBA卡与存储设备连接后生成的WWN值配置FC启动器。
FusionCompute存储资源、存储设备故障涉及到对端存储设备配置，存储链路，存储接口等，需要逐步排错。

## Slide 32: 存储资源故障案例 - 存储资源管理链路中断
收集信息
FusionCompute上报告警信息：存储资源管理链路中断
定位故障
排除故障
查看故障的存储资源的名称及出现故障的存储资源管理IP
检查确认
业务正常
告警消失
网络异常
存储资源网口故障
登录VRM节点
查看VRM与故障的管理链路的IP能否正常通信
网络排查、修复

## Slide 33: 数据存储故障点分析
可能的故障原因
排除故障
排除存储网络故障
修复文件系统损坏
存储网络故障
修复磁盘损坏
不能添加、修改、移除数据存储
故障点
关联、解关联主机异常
数据存储异常
虚拟化的本地存储文件系统损坏
对应存储设备损坏
FusionCompute数据存储涉及到虚拟化和非虚拟化数据存储，也就是文件系统和块存储，需要重点关注这两类故障。
Notes: 当CNA节点上的数据存储出现故障时，会对虚拟机业务的功能产生影响。
FusionCompute数据存储涉及到虚拟化和非虚拟化数据存储，也就是文件系统和块存储，需要重点关注这两类故障。
数据存储故障可能的原因基本如下：
  CNA节点与存储设备的网络连接故障。
  CNA节点上虚拟化的本地存储文件系统损坏。
  CNA节点上NAS共享存储文件系统损坏。
  CNA节点上虚拟化的共享存储文件系统损坏。
  存储设备的磁盘损坏。
  CNA节点上的本地磁盘损坏。
  CNA节点上的SAN存储被格式化成gpt分区。

## Slide 34: 数据存储故障案例 - VIMS文件系统损坏
收集信息
共享存储的VIMS文件系统损坏
定位故障
排除故障
停止故障存储设备上的业务运行
检查确认
业务正常
告警消失
系统文件元数据损坏或用户文件元数据损坏
超级块损坏或文件系统根目录损坏
fsck修复只读卷
恢复故障存储设备上的业务运行
Notes: 修复步骤：
  停止故障存储设备上的业务运行
  fsck修复只读卷
  恢复故障存储设备上的业务运行

## Slide 35: 虚拟磁盘故障点分析
可能的故障原因
排除故障
修复数据存储
数据存储异常
不能创建、绑定、解绑定、删除虚拟磁盘
故障点
磁盘类型限制
磁盘配置模式限制
调整容量异常
快照异常
磁盘迁移异常
虚拟机状态限制
更改磁盘类型
更改磁盘配置模式
更改虚拟机状态
FusionCompute上的虚拟机，如果绑定的虚拟磁盘出现故障，会影响到业务和数据，故障排除时需提前备份数据。

## Slide 36: 虚拟磁盘故障案例 - 磁盘无法在线扩容
收集信息
虚拟机磁盘不能在线扩容
定位故障
排除故障
迁移磁盘到支持扩容的数据存储上
检查确认
磁盘扩容成功，业务正常
磁盘所属的数据存储类型不支持扩容
更改磁盘配置模式
重启虚拟机
磁盘配置模式不支持在线扩容
虚拟机操作系统不支持在线扩容

## Slide 37
维护管理
故障处理
  主机和集群故障处理
  存储故障处理
  网络故障处理
  虚拟机和模板故障处理

## Slide 38: 网络池创建流程
FusionCompute网络池的故障处理，可以参考该流程顺序进行检查。
网络池可能会涉及到如下关键故障点：
  分布式交换机故障
  上行链路故障
  VLAN池故障
  子网故障
  端口组故障
因网络池的各个组件关联紧密，可以统一概括成如下故障：
  虚拟机之间通讯故障
  虚拟机和外部网络通讯故障
创建分布式交换机
已有可用的分布式交换机？
否
添加上行链路
添加VLAN池 (可选)
添加子网 (可选)
配置VTEP (可选)
是
创建端口组
Notes: FusionCompute网络资源创建流程：
  创建分布式交换机
  添加上行链路
  如果端口组连接方式为VLAN，需执行添加VLAN池
  如果端口组连接方式为子网，需执行添加子网
  如果需要在FusionManager中使用VxLAN，需执行配置VTEP网络
  创建端口组
FusionCompute的网络池相关故障可以概括如下：
  虚拟机之间通讯故障
  虚拟机和外部网络通讯故障

## Slide 39: 虚拟机之间通讯故障
可能的故障原因
排除故障
修复端口组配置
端口组配置异常
同一主机上，虚拟机之间通讯故障
故障点
分布式交换机配置异常
VLAN池配置异常
不同主机上，虚拟机之间通讯故障
修复VLAN池配置
子网配置异常
修复子网配置
修复分布式交换机配置
······
虚拟机可能分别属于不同分布式交换机，归属于不同端口组，使用不同上行链路，需要逐一进行故障排除。
Notes: 虚拟机之间通讯故障涉及的原因很多，这里暂时只考虑和FusionCompute相关的因素，底层和外部网络不能连通稍后讨论。
  虚拟机网络配置异常：虚拟机自身IP地址、网关、DNS等配置异常
  端口组配置异常：虚拟机属于不同端口组
  上行链路配置异常：上行链路绑定异常
  分布式交换机配置异常：虚拟机属于不同分布式交换机
  VLAN池配置异常：端口组使用不同VLAN
  子网配置异常：端口组使用不同子网

## Slide 40: 虚拟机之间通讯故障案例 - 两台虚拟机无法通讯
收集信息
同一主机上的两台虚拟机无法通讯
定位故障
排除故障
修复故障虚拟机自身网络配置
检查确认
网络正常，业务正常
虚拟机自身网络异常
虚拟机所属的端口组不同
更改故障虚拟机所属端口组
检查所属的分布式交换机
虚拟机所属的分布式交换机不同
Notes: 更改故障虚拟机所属端口组
  在FusionCompute的“虚拟机和模板 > 虚拟机”页面上，搜索到故障虚拟机。
  点击故障虚拟机名称，在“硬件>网卡”页面可以检查、修改所属端口组。

## Slide 41: 虚拟机和外部网络通讯故障
可能的故障原因
排除故障
修复上行链路
上行链路异常
虚拟机不能访问外部网络
故障点
主机网络服务异常
外部交换机配置异常
虚拟机访问外部网络慢
硬件故障
排除硬件故障
修复外部交换机配置
修复主机网络服务
虚拟机和外部网络通讯涉及到底层主机、网卡、外部交换机等，需要逐一进行故障排除。
Notes: 虚拟机不能访问外部故障涉及的原因很多，和FusionCompute相关的因素和前面类似，这里只讨论底层和外部网络连通。
  上行链路异常：绑定模式，绑定端口类型等错误
  主机网络服务异常：虚拟机所在主机的网络服务异常，网络配置异常
  外部交换机配置异常：端口汇聚、VLAN、STP等配置错误
  硬件故障：主机网卡、网线、交换机端口等硬件故障

## Slide 42: 网络通讯故障案例 - 绑定网口后网络不通
收集信息
FusionCompute绑定网口后网络不通
定位故障
排除故障
修改上行链路绑定模式
检查确认
网络正常，业务正常
上行链路绑定模式
外部交换机链路汇聚模式
修改外部交换机端口汇聚模式

## Slide 43
维护管理
故障处理
  主机和集群故障处理
  存储故障处理
  网络故障处理
  虚拟机和模板故障处理

## Slide 44: 虚拟机创建方式
创建空虚拟机
创建空虚拟机时，可选择创建在主机或集群上，并可自定义CPU、内存、磁盘、网卡等规格。
使用模板创建虚拟机
按模板部署虚拟机或模板导入虚拟机时，以下属性继承自模板，其他属性可自定义。
使用虚拟机创建虚拟机
克隆虚拟机过程中，以下属性继承自原虚拟机，其他属性可自定义。
空虚拟机创建完成后，需要在上面安装操作系统。
虚拟机的操作系统类型和操作系统版本号
虚拟机磁盘的数量和容量
虚拟机的网卡数
虚拟机的操作系统类型和操作系统版本号
如果有一个要经常克隆的虚拟机，可以将该虚拟机转换为模板。
虚拟机的网卡数
虚拟机磁盘的数量和容量
Notes: 43

## Slide 45: 虚拟机创建流程
FusionCompute三种虚拟机创建方式都需要经过“选择创建位置”、“设置虚拟机属性”、“设置网卡和磁盘”和“创建虚拟机”四个过程。
虚拟机创建、调整、回收、操作和虚拟机模板转换、管理等故障都可以参考该流程逐一检查。
选择创建位置
集群 or 主机
设置虚拟机属性
虚拟机名称
操作系统类型、版本号
设置网卡和磁盘
网卡所属的分布式交换机和端口组
磁盘属性 (数据存储、配置模式、容量、是否受快照影响、持久化)
硬件规格 (CPU\内存\磁盘数\网卡数)
虚拟机蓝屏策略
创建虚拟机
确认信息
Notes: 虚拟机创建、调整、回收、操作和虚拟机模板转换、管理等故障都可以参考该流程逐一检查：
  虚拟机OS不兼容
  计算资源限制
  网络资源限制
  存储资源限制
  外部共享目录访问异常

## Slide 46: 虚拟机和模板故障点分析
可能的故障原因
排除故障
更换虚拟机OS
计算资源限制
创建、调整、回收虚拟机故障
故障点
网络资源限制
存储资源限制
模板转换、部署、导入导出、管理故障
虚拟机OS不兼容
外部共享目录访问异常
满足计算资源限制
满足网络资源限制
满足存储资源限制
修复外部共享目录访问

## Slide 47: 模板故障案例 - 使用模板部署虚拟机失败
收集信息
FusionCompute使用模板部署虚拟机失败
定位故障
排除故障
更改虚拟机部署位置到模板同一集群
检查确认
部署正常，业务正常
待部署虚拟机与模板不在同一集群
错误提示“指定Location下不存在网络条件满足虚拟机启动的节点”
Notes: 使用模板发放虚拟机时，必须与模板在同一个集群内才能成功发放。
为避免出现该问题，按照以下步骤执行“按照模板部署虚拟机”操作，以确保虚拟机和模板处于同一集群内：
  1、选择“虚拟数据中心管理”项目的“主机和集群”子项；
  2、在左侧集群列表中选择将要部署的虚拟机所在集群；
  3、选择右侧列表中的“虚拟机”按钮；
  4、在搜索项目栏的“类型”项目的下拉列表中选择“模板虚拟机”后，点击“搜索”按钮；
  5、搜索完成后，右侧列表中显示的是本集群中可用的模板虚拟机，选择将要部署的虚拟机需要使用的模板；
  6、选择模板后，系统转入“虚拟机和模板”子项，列出步骤5中选择的模板详细信息。选择“按模板部署虚拟机”选项；
  7、进入创建虚拟机流程，在选择“创建位置”时，确认系统默认选择的集群与步骤2中选择的集群一致。若创建位置选择主机，需保证所选主机位于步骤2中选择的集群中；
  8、按照系统提示完成虚拟机创建。

## Slide 48: 知识小考
信息收集需要收集哪些信息？
两台虚拟机不能通信，可能的原因有哪些？
Notes: 客户信息、现网信息、设备型号、网络架构、软件版本、License、客户近期操作、运行日志、告警信息…..
物理层面网线问题、网卡问题、系统IP配置、vlan、防火墙策略、路由、交换机配置等

## Slide 49
本节主要介绍了FusionCompute系统常见的故障处理方法和步骤，包括计算、存储、网络资源模块的故障处理，以及虚拟机和模板的故障处理步骤。故障千万种，思路都一样。

## Slide 50
在VRM上添加CNA节点失败，可能的原因是？（ ）
  CNA主机BMC未配置
  CNA节点上网关配置错误
  CNA与VRM时间不同步
  接入交换机CPU负载过高
Notes: 参考答案
  BD

## Slide 51
本章详细介绍了FusionCompute故障分类，并按照基本原理、资源创建流程，故障点分析和故障处理案例，分别讲解各类故障的通用处理方法。
FusionCompute涉及的故障千差万别，但掌握了本章介绍的故障点分析和处理思路，并结合自身经验、查找华为文档和support网站，故障的排除就水到渠成